## Slide 2
اتصالات جوشی در سازه های فولادی

## Slide 3
کف ستون ها
اتصالات صلب تیر به ستون
اتصالات ساده
طبقه بندی اتصالات تیر به ستون
مقدمه و تعاریف
فهرست عناوین:
وصله تیرها
وصله ستون ها
اتصالات بادبندها

## Slide 4
بخش 1 :
مقدمه و تعاریف

## Slide 5
مقدمه و تعاریف
برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان های متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است.
عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه های فولادی، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست.
سازه های فولادی مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ های فولادی هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند.
جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی بین دو یا چند قطعه فلزی که حداقل یکی از آنها بطور موضعی تحت اثر حرارت به حالت خمیری یا مذاب در می آید. این عمل ممکن است بدون فشار یا تحت فشار انجام پذیرد.

## Slide 6
انواع جوش در کارهای ساختمانی
جوش گوشه
(نواری)
جوش شیاری (لب به لب) با نفوذ کامل
جوش شیاری با نفوذ نسبی
جوش انگشتانه
جوش کام
(توپر)
در اتصالات ساختمانی در حدود 15 درصد از جوش شیاری، 80 درصد از جوش گوشه و 5 درصد از انواع دیگر جوش ها استفاده می شود.

## Slide 8
نوع اتصال جوشی در حقیقت چگونگی قرارگیری ورق ها (سطوح دو قطعه)نسبت به یکدیگر می باشد.
انواع اتصالات جوشی
نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بار گذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد.
انواع اتصالات جوشی
اتصال لب به لب: این اتصال هنگامی کاربرد دارد که افزایش طول یا عرض ورق ها مد نظر باشد که در اجرا به آن تسمه سازی می گویند.
اتصال پوششی یا رویهم: این اتصال در وصله ستون ها، تقویت تیرها و ... کاربرد دارد.
اتصال لبه و پیشانی: اتصال لبه معمولا در سازه های سرد نورد شده کاربرد دارد. اتصال پیشانی در طراحی سازه های فولادی کاربردی نداشته و معمولا برای نگهداری ورق ها در وضعیت اولیه استفاده می شود.
اتصال سپری: از این نحوه اتصال در ساخت تیرورق ها به شکل T، I، H و ... استفاده می گردد. اتصال سپری مایل برای اتصال نبشی به ورق اتصال در مهاربند ها کاربرد دارد.
اتصال گونیا یا نبشی: از این اتصال در ساخت تیرورق ها و ستون های ساخته شده از ورق با شکل مستطیل استفاده می شود.